## Slide 1: 标准件和常用件

## Slide 2
概念
标准件: 就是国家标准将其型式、结构、材料、尺寸、精度及画法等均予以标准化的零件。如螺栓、双头螺柱、螺钉、螺母、垫圈，以及键、销、轴承等，由专门厂家进行大批量生产。 齿轮、弹簧、铆钉（常用件）: 国家标准对其部分结构及尺寸参数进行了标准化的零件，如齿轮、弹簧等。

## Slide 3: 一、螺纹及螺纹紧固件
螺纹的形成、结构和要素
⒈ 螺纹的形成
A
●
螺旋线
一个与轴线共面的平面图形（三角形、梯形等），绕圆柱面作螺旋运动，则得到一圆柱螺旋体
——螺纹。
制在圆柱体外表面上的螺纹叫外螺纹。
制在圆柱体内表面上的螺纹叫内螺纹。
外螺纹
内螺纹

## Slide 4: 一、螺纹及螺纹紧固件
车外螺纹
车内螺纹
工件
卡盘
车刀
2．加工螺纹

## Slide 5: （一）螺纹的基础知识
倒角（圆锥面）
圆顶（球面）
螺纹末端

## Slide 6
1、螺纹的五要素
⑴ 牙型
三角形
在通过螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状。
梯形
锯齿形
常用的有：
牙型

## Slide 7
⑵ 公称直径
大径：与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱面的直径。D、d
小径：与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱面的直径。 D1、d1
牙底
牙底
牙顶
牙顶
公称直径：通常指螺纹大径的基本尺寸。
1、螺纹的五要素

## Slide 8
外螺纹
内螺纹
牙顶
牙底
牙底
牙顶
大径 D、d
小径D1、d1
螺纹的中径：
一个假想圆柱的直径。该圆柱的母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方。
1、螺纹的五要素

## Slide 9
螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离P称为螺距。
同一条螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离Ph称为导程。
单线螺纹： P= Ph
双线螺距
多线螺纹： P= Ph /n
螺距
=导程
螺距
导程
（3） 螺距和导程
1、螺纹的五要素

## Slide 10
沿一条螺旋线形成的螺纹叫做单线螺纹；沿两条或两条以上在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹叫做多线螺纹。
单线螺纹
双线螺纹
（4） 线数n
1、螺纹的五要素

## Slide 11
右旋(常用)
左旋
注意：只有上述各要素完全相同的内、外
螺纹 才能旋合在一起。
右旋
左旋
⑸ 旋向
1、螺纹的五要素

## Slide 12
外螺纹的规定画法
螺纹终止线画粗实线
大径线画粗实线
小径线画细实线且画到倒角内
小径≈0.85d
倒角圆不画
小径圆约画3/4圈
倒角
2、螺纹的规定画法

## Slide 13
内螺纹的规定画法
螺纹终止线
大径线画细实线
小径线画粗实线
倒角圆不画
大径圆约画3/4圈
剖面线画到小径线
即粗实线位置
A－A
A
A
2、螺纹的规定画法

## Slide 14
不穿通孔内螺纹螺纹的规定画法
120°
0.5D
容易出错的地方
钻孔
攻丝
2、螺纹的规定画法

## Slide 15
表达螺纹大径的细
实线不画入倒角
大径画
细实线
小径画
粗实线
螺纹终止线
画粗实线
小径画
粗实圆
大径画3/4
细实圆
不画倒角圆
剖面符号画
到粗实线
不穿通孔内螺纹螺纹的规定画法
2、螺纹的规定画法

## Slide 16
螺纹局部结构的画法与标注
2×45°
φ
⑴ 倒角
⑵ 退刀槽
C2
2×45°
b
与轴线成30°
螺尾
只在有要求时才画，不需标注。
2、螺纹的规定画法

## Slide 17
螺纹的连接画法
A－A
A
A
旋入深度
画图要点：
a. 大径线和大径线对齐；小径线和小径线对齐。
b. 旋合部分按外螺纹画；其余部分按各自的规定画。
按不剖画
内、外螺纹剖面线方向相反
剖面线画
到粗实线
0.5d
0.5d
2、螺纹的规定画法

## Slide 18
螺纹的画法小结
a. 外螺纹的大径，内螺纹的小径用粗实线表示 。
b. 外螺纹的小径线，内螺纹的大径线用细实线表示。
c.在投影为圆的视图上，细实线 圆只画3/4圈。
d.不管是内螺纹还是外螺纹，螺纹终止线用粗实线表示。
f.当需要表示螺纹收尾时，螺尾部分的牙底线与轴线成30，一般省略不画。
e.不管是内螺纹还是外螺纹，其剖视图或断面图上的剖面线都必须画到粗实线。
d.不管是内螺纹还是外螺纹，倒角圆省略不画。
2、螺纹的规定画法

## Slide 19
3．螺纹的种类和标注

## Slide 20
3．螺纹的种类和标注

## Slide 21
普通螺纹的完整标注由三部分组成
特征代号
公称直径
×
导程( P螺距)
旋向
公差带代号
－
旋合长度代号
b.粗牙螺纹不标注螺距；细牙标螺距。
d.旋合长度为中等时，“N”可省略。
a.单线螺纹×导程( P螺距)改为×螺距;
c.右旋螺纹不标，左旋时则标注LH;
右旋
左旋
长：L 中等：N
短：S
中径和顶径
公差带代号
－
3．螺纹的种类和标注
螺纹代号
公差带代号
-
旋合长度代号
-
具体格式：

## Slide 22
普通螺纹标注示例
M 20 ×2 -5g6g - s - LH
普通螺纹
公称直径d＝20
螺距P2 (细牙)
短旋合长度
顶径公差带代号
左旋
中径公差带代号
例1：
例2：
M40－7H
普通螺纹
公称直径D＝40
中径、顶径公差带代号
粗牙还是细牙？
左旋还是右旋？
旋合长度代号是什么？
3．螺纹的种类和标注

## Slide 23
梯形螺纹和锯齿形螺纹标注示例
例1：
Tr40×14(P7)－7H－L
梯形螺纹
公称直径D＝40
螺距为7导程14线数是？
中径公差带代号
长旋合长度
左旋还是右旋？
例2：
Tr40×7LH－8e
梯形螺纹
公称直径D＝40
螺距为7，单线还是多线？
中径公差带代号
左旋
3．螺纹的种类和标注

## Slide 24
管螺纹标注
特征代号
尺寸代号
旋向
b.右旋螺纹不标，左旋时则标注LH;
右旋
左旋
a.尺寸代号表示具有管螺纹管子内径的大约值。
c.只有外管旋螺纹标注公差等级，有2种，A，B;
例：
G3/4A
非螺纹密封的外管螺纹
尺寸代号
左旋还是右旋？
精度等级
G、R、Rc、Rp
3．螺纹的种类和标注

## Slide 25
螺纹标注方法
M20×2
M20-7H
G1
外螺纹
记住：
尺寸界线应
从大径引出！
管螺纹
注：
G右面的数字不是管螺纹的大径，而是它的公称直径。
内螺纹
3．螺纹的种类和标注

## Slide 26
平垫圈 弹簧垫圈 圆螺母用止动垫圈 圆螺母
六角头螺栓
双头螺柱
六角螺母
六角开槽螺母
内六角圆柱头螺钉
开槽圆柱头螺钉
开槽沉头螺钉
紧定螺钉
螺纹紧固件的种类
(二)螺纹紧固件及其连接

## Slide 27
表1 常用螺纹紧固件的图例及标记（一）
1. 螺纹紧固件的标记

## Slide 28
表2 常用螺纹紧固件的图例及标记（二）
1. 螺纹紧固件的标记

## Slide 29
(1) 螺栓联接装配图的画法
d. 螺栓、垫圈、螺母沿轴线剖切按不剖画
b. 两块板的剖面线方向相反
a. 被连接件的孔径=1.1d
2. 螺纹紧固件装配图的画法
c. 两块板的接触面画一条线
1.1d
1.1d

## Slide 30
L
L计=  +0.25d+0.8d+0.3d
bm同螺钉,
由被联接件的材料决定。

bm
(2) 双头螺柱连接的装配图画法
2. 螺纹紧固件装配图的画法

## Slide 31
圆柱头螺钉连接装配图的比例画法
bm:
钢： bm=d
铸铁: bm=1.25d或1.5d
铝: bm=2d
螺钉长度：
L计=bm+δ
δ
bm
L计
0.5d
0.5d
b. 两块板的剖面线方向相反
a. 被连接件的孔径=1.1d
1.1d
c. 大径线和大径线对齐；小径线和
小径线对齐。
d. 旋合部分按外螺纹画；其余部分
按各自的规定画。
d. 螺钉头部开槽画成与水平为45°。
表示螺钉还有拧紧余地，以保证联接紧固。螺纹终止线高出螺孔端面
螺孔端面
2d
2. 螺纹紧固件装配图的画法

## Slide 32
紧定螺钉连接画法
2. 螺纹紧固件装配图的画法

## Slide 33: 常用键的型式和标记
(一) 键的功用
用键将轴与轴上的传动件(如齿轮、皮带轮等)联接在一起, 以传递扭矩。
轴
键
皮带轮
二、键 与 销

## Slide 34
A型
普通平键
半圆键
钩头楔键
普通平键、半圆键和钩头楔键。
普通平键分A型、B型、C型
B型
C型
常用键的型式有:
(一）键

## Slide 35
d+t1
b
h
L
b
b
d-t
注意：
a. 剖切平面通过轴线剖切，按不剖处理。为表达轴上键槽，采用局剖。
b. 剖切平面通过键的纵向对称平面时，按不剖处理。
c. 键的下底面和左右端面均与轴上键槽接触，接触面画一条线。
d. 轮毂上孔的直径和轴的直径一样大，所以轴和轮毂的接触部分画一条线。键的上底面和轮毂上键槽上底面不接触，画两条线。
A
A
A-A
e. 轴的主左视图剖面符号方向、间隔必须一致。
f. 键横向剖切按剖处理，剖面符号间隔密些。键的下底面、左右侧面都和轴上键槽接触，接触面画一条线。
g. 键上底面和轮毂上键槽上底面不接触，画两条线。左右侧面接触，画一条线。
h.轮毂的主左视图剖面符号方向、间隔必须一致。
普通平键连接的画法
(一）键

## Slide 36
常用销的型式和标记
（二） 销的功用、种类及标记
(1)、销的用途
销主要用于零件之间的定位，也可用于零件之间的联接，但只能传递不大的扭矩。
(2)、销的分类
圆柱销
圆锥销
开口销
二、键 与 销

## Slide 37
销连接画法
圆柱销联接
圆锥销联接
(二）销
由于用销连接的两个零件上的销孔通常需一起加工，因此，在图样中标注销孔尺寸时一般要注写“装时配作”或 “与××件配作”。
销孔配钻
锥销孔配钻

## Slide 38
三、弹簧
螺旋弹簧
常见的弹簧的有：
涡卷弹簧
压力弹簧
拉力弹簧
扭力弹簧
弹簧的作用和种类:
弹簧的用途很广，它可以用来减震、夹紧、测力、储能等。其特点是外力去除后能立即恢复原状。
板弹簧

## Slide 39: 在装配图中螺旋弹簧的画法
被弹簧挡住的结构一般不画出，可见部分应从弹簧的外廓线或从弹簧钢丝剖面的中心线画起
当弹簧被剖切时，剖面直径或厚度等于或小于2mm时，也可用涂黑表示
当弹簧被剖切时，剖面直径或厚度等于或小于2mm时，也允许用示意画法
三、弹簧