## Slide 1: 第15讲 装配图之一
第六单元 机械图介绍

## Slide 2
重点和难点
1、什么是装备图？
作用、和零件图的关系
2、读装备图的关键点？
看什么、怎么看

## Slide 3
球阀

## Slide 4
滑动轴承

## Slide 5
球阀装配体分解图
密封圈3
阀芯4
调整垫5
螺母7
螺柱6
阀杆12
扳手13
压紧套11
阀体1
阀盖2
填料垫8
转动扳手13，阀杆12通过嵌入阀芯槽内的扁榫转动阀芯4，使流体通过或截断。

## Slide 6: 12.1 装配图的作用和内容
球阀是控制液体流量的一种开关装置。
装配图是用来表达机器或部件的图样。
球 阀
拆画
装配
零件图
装配图
成 品
零 件
加工
密封圈3
阀芯4
调整垫5
螺母7
螺柱6
阀杆12
扳手13
压紧盖11
阀体1
阀盖2
填料垫8
填料9,10

## Slide 7
● 功用：
● 内容:
(1) 一组视图。
(2) 必要的尺寸。
(3) 技术要求。
(4) 标题栏、 零件序号及明细栏。
装配图
是制定装配工艺规程，进行装配、检验、安装及维修的技术文件。
装配图用来表达机器或部件的工作原理、各组成部分的相对位置及装配关系。
零件图

## Slide 8: 12.2 装配图的规定画法和特殊画法
1.规定画法
1）相邻零件的接触表面和配合表面只画一条
线；不接触表面和非配合表面画两条线。
两面不配合
两面配合
两面接触

## Slide 9
2）两个(或两个以上)零件邻接时，剖面线的倾
斜方向应相反或间隔不同。但同一零件在各
视图上的剖面线方向和间隔必须一致。
3）标准件和实心件按不剖画（沿轴线剖切）。
两零件剖面线方向相反
螺栓、螺母和垫圈不剖
轴不剖

## Slide 10
沿轴承盖与轴承座的结合面剖切，拆去上面部分，以表达轴衬与轴承座孔的装配情况。
2.特殊画法
假想沿某些零件的结合面剖切，绘出其
图形，以表达装配体内部零件间的装配情况。
1）沿零件结合面剖切的画法
滑动轴承

## Slide 11
采用沿轴承盖与轴承座的结合面剖切的画法，俯视图表达了轴衬与轴承座孔的装配情况。
沿结合面剖切的画法

## Slide 12
2）假想画法
与本装配体有关但不属于本装配体的相邻零部件，以及运动机件的极限位置，可用双点画线表示。
运动机件的极
限位置轮廓线
画双点画线。

## Slide 13
滚动轴承
简化画法
垫圈厚度夸大画出
3）简化画法
4）夸大画法
零件的工艺结构，如倒角、圆角、退刀槽等可不画。
薄垫片的厚度、小间隙等可适当夸大画出。
滚动轴承、螺栓连接等可采用简化画法。
倒角、退刀槽不画
圆角不画

## Slide 14: 12.3 装配图的视图选择
1.视图选择的要求
（2）完全 部件的功用、工作原理、装配关系及安装关系等内容表达要完全。
（3）清楚 读图时清楚易懂。
2.视图选择的步骤与方法
1）部件分析
工作原理
结 构
配合关系
连接固定关系
相对位置关系
（1）正确 视图、剖视、规定画法及装配关系等的表示方法正确，符合国家标准的规定。

## Slide 15
滑动轴承是用来支撑轴及轴上零件的一种装置。轴的两端分别装入滑动轴承的轴孔中转动，以传递扭矩。
⑴ 工作原理：
例：如图所示的滑动轴承
滑动轴承

## Slide 16
上轴衬3
螺柱7
轴承座1
轴承盖4
销套5
垫圈6
螺母8
⑵ 结构分析
下轴衬2

## Slide 17
① 装配关系
轴承座上的凹槽与轴承盖下的凸起配合定位。
☆ 轴承座与轴承盖
☆ 轴衬与轴承座孔
轴衬两端凸缘定位。
轴衬外表面配合及销套定位。
轴承座1
下轴衬2
销套5
垫圈6
螺母8
轴承盖4
上轴衬3
螺柱7
② 连接固定关系
各零件的相对位置关系如图所示。
轴承座与轴承盖用螺柱、螺母、垫圈连接固定。
轴向：
径向：
销套定位

## Slide 18
2） 选择主视图
选择原则：
3）选择其他视图
表达主视图没能表达的内容。
滑动轴承的主视图如何选呢？
滑动轴承
★ 能清楚表达部件的工
作原理、主要的装配
关系或其结构特征。
主视图
★ 符合部件的工作状态。

## Slide 19
还需选择什么视图呢？
4）方案比较
可多考虑几种表达方案，比较后确定最佳方案。
为了清楚表达
滑动轴承的整体外形特征及轴衬与其座孔的装配情况，选择沿轴承盖与轴承座结合面半剖的俯视图表达。
轴衬与轴承孔的装配关系及工作原理，需选择全剖的左视图表达。
滑动轴承
左视图

## Slide 20: 12.4 装配图的尺寸标注
1.性能（规格）尺寸
2.装配尺寸
表示部件的性能和规格的尺寸。
零件之间的配合尺寸及影响其性能的重要相对位置尺寸。
装配图
例如：球阀通孔的直径20，与液体流量有关。
3.安装尺寸
4.外形尺寸
将部件安装到机座上所需要的尺寸。
部件在长、宽、高三个方向上的最大尺寸。
例如：球阀两侧管接头尺寸M36×2。
例如：球阀的阀体与阀盖的配合尺寸50 。
H11
h11

## Slide 21: 12.5 装配图的零件序号和明细栏
1. 零件编号
⑴ 编号方法
•
•
7
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
※ 画黑点
※ 画指引线
※ 横线或圆
细实线
※ 数字(5或7号字)
螺纹紧固件的编号形式
•
7
7
⑴
⑵
⑶
指引线末端形式
薄件及涂黑剖面的编号
1
2
3
—
—
●

## Slide 22
⑵ 相同零件只对其中一个编号, 其数量填
在明细栏内。
⑶ 指引线不能相交, 在通过剖面线的区域
时不能与剖面线平行。
⑷ 零件编号应按顺时针或逆时针方向顺序
编号，按水平方向或垂直方向整齐排列。
怎样编号不易出错？
先画出需要编号零
件的指引线和横线，检
查无重复、无遗漏时，
再统一填写序号。
·
·
·
1
2
3
·
4
5
6

## Slide 23
2.明细栏
明细栏是部件全部零件的详细目录,表中填有
零件的序号、名称、数量、材料、附注及标准。
明细栏在标题栏的上方，当位置不够时可移一部分紧接标题栏左边继续填写 。
注 意
附注及标准
序号
零件名称
数量
材料
1
2
标题栏
明细栏中的零件序号应与装配图中的
零件编号一致，并且由下往上填写，
因此，应先编零件序号再填明细栏。
19
20
附注及标准
序号
零件名称
数量
材料

## Slide 24: 12.6 画装配图的方法与步骤
在分析部件，确定视图表达方案的基础上，按下列步骤画图。
以滑动轴承为例。
根据部件的大小，视图数量, 确定画图的比例、图幅大小，画出图框，留出标题栏和明细栏的位置。
⒈ 确定图幅

## Slide 25
画各视图的主要基线。并在各视图之间留有适当间隔，以便标注尺寸和进行零件编号。
2. 布置视图

## Slide 26
①轴承座
（画主要轮廓，被其他零件挡住的线可不画）
3. 画主要装配线

## Slide 27
①轴承座
3. 画主要装配线
②下轴衬

## Slide 28
①轴承座
3. 画主要装配线
②下轴衬
③上轴衬

## Slide 29
④轴承盖
①轴承座
3. 画主要装配线
②下轴衬
③上轴衬

## Slide 30
画销套、螺柱连接等。
⒋ 画其它装配线及细部结构

## Slide 31
检查无误后加深图线，画剖面线，标尺寸，对零件进行
编号，填写明细栏、标题栏、技术要求等，完成装配图。
⒌ 完成装配图

## Slide 32: 12.7 常见装配结构
1. 两个零件在同一个方向上，只能有一个接触
面或配合面。
正确
错误
错误
正确
不接触
接触
配合
不配合

## Slide 33
2.轴肩处加工出退刀槽，或在孔端面加工出倒角。
轴
上
切
槽
孔
边
倒
角
零件
无
法
定
位