## Slide 1: 第16讲 装配图之二
第六单元 机械图介绍

## Slide 2: 读装配图的方法与步骤
了解部件的尺寸和技术要求。
读装配图的要求：
了解部件的功用、使用性能和工作原理。
弄清各零件的作用和它们之间的相对位置、
装配关系和连接固定方式。
弄懂各零件的结构形状。
读装配图是工程技术人员必备的一种能力，在设计、装配、安装、调试以及进行技术交流时，都要读装配图。

## Slide 3
⒈ 概括了解
⑴ 看标题栏并参阅有关资料，了解部件的
名称、用途和使用性能。
⑵ 看零件编号和明细栏，了解零件的名称、
数量和它在图中的位置。
装配图
由装配图的标题栏可知，该部件名称为齿轮油泵，是安装在油路中的一种供油装置。由明细栏和外形尺寸可知它由15个零件组成，结构不太复杂。

## Slide 4
齿轮油泵装配图由两个视图表达，主视图采用了全剖视，表达了齿轮油泵的主要装配关系。左视图沿左端盖和泵体结合面剖切，并沿进油口轴线取局部剖视，表达了齿轮油泵的工作原理。
装配图
⑶ 分析视图，弄清各个视图的名称、所采
用的表达方法和所表达的主要内容及视
图间的投影关系。

## Slide 5
齿轮油泵工作原理
装配图
⒉ 分析部件的工作原理
从表达传动关系的视图入手，分析部件的工作原理 。
进油口
出油口
如图所示，当主动齿轮逆时针转动，从动齿轮顺时针转动时，齿轮啮合区右边的压力降低，油池中的油在大气压力作用下，从进油口进入泵腔内。随着齿轮的转
动，齿槽中的油不断沿箭头方向被轮齿带到左边，高压油从出油口送到输油系统。

## Slide 7
分析部件的装配关系，要弄清零件之间的配合关系、连接固定方式等。
⒊ 分析零件间的装配关系和部件结构
可根据图中配合尺寸的配合代号，判别零件的配合制、配合种类及轴、孔的公差等级等。
⑴ 配合关系
齿轮油泵有主动齿轮轴系和从动齿轮轴系两条装配线。

## Slide 8
主视图
主视图
端盖上轴孔与轴的配合尺寸
齿顶与泵体内壁的配合尺寸
左视图

## Slide 9
轴与孔的配合？
尺寸为 φ16H7/f6
属基孔制，间隙配合
说明轴在左、右端盖的轴孔内是转动的。
φ34.5H7/f6
基孔制，间隙配合
齿轮的齿顶和泵体空腔的内壁间是什么配合？

## Slide 10
弄清零件之间用什么方式连接，零件是如何固定、定位的。
⑵ 连接和固定方式
★ 左、右端盖与泵体？
用螺钉连接，用销钉准确定位。
★ 齿轮11在轴上的定位？
用螺母和键在轴向和径向固定、定位。
★ 齿轮轴的轴向定位？
靠齿轮端面与左、右端盖内侧面接触而定位。
装配图

## Slide 11
⑶ 密封装置
为了防止漏油及灰尘、水分进入泵体内影响齿轮传动，在主动齿轮轴的伸出端设有密封装置，靠压盖螺母10和压盖9将密封圈8压紧密封。
左、右端盖与泵体之间有垫片5密封。
垫片的另一个作用
是调整齿轮的轴向
间隙。
7 右端盖
8 密封圈
9 压 盖
10压盖螺母
5 垫 片
6 泵 体
7
8
9
10
6
5
•
·
装配图

## Slide 12
⑷ 装拆顺序
部件的结构应利于零件的装拆。
齿轮油泵的装拆顺序：
拆螺钉15 、销钉4 → 左端盖1 → 齿轮轴2→
⒋ 分析零件，弄清零件的结构形状
★先看容易分离的零件，再看其他零件；
顺序：
★先看主要零件，再看次要零件；
★先分离零件，再分析零件的结构形状。
螺母13及垫圈12→齿轮11→压盖螺母、压盖
装配图
及密封圈→齿轮轴1。

## Slide 13
⑴ 根据剖面线的方向和间隔的不同，及视图
间的投影关系等区分形体。
⑶ 看尺寸，综合考虑零件的功用、加工、装
配等情况，然后确定零件的形状。
⑷ 形状不能确定的部分，要根据零件的功用
及结构常识确定。
怎样把零件从装配图中
分离出来呢？
⑵ 看零件编号，分离不剖零件。

## Slide 14
如: 泵体
根据剖面线的方向及视图间的投影关系，在主、左视图中分离出泵体的主要轮廓如图所示。
外形和内腔
都是长圆形，腔内容纳一对齿轮。
主体部分：
前后锥台有进、出油口与内腔相通，泵体上有与左、右端盖连接用的螺钉孔和销孔。

## Slide 15
装配图
根据结构常识，可知底板呈长方形，左、右两边各有一个固定用的螺栓孔，底板上面的凹坑和下面的凹槽,用于减少加工面，使齿轮油泵固定平稳。
底板部分：

## Slide 16
泵 体
经分析，可知齿轮油泵泵体的形状为：

## Slide 17
传动齿轮轴3
螺钉15
右端盖7
轴套9
压紧螺母10
齿轮轴2
泵体6
垫片5
左端盖1
销4
传动齿轮11
垫圈12
螺母13
逐个零件分析之后各零件的形状为：
键14

## Slide 18
齿轮油泵装配体

## Slide 19: 由装配图拆画零件图
1.拆画零件图的步骤：
(1) 按读装配图的要求，看懂部件的工作
原理、装配关系和零件的结构形状。
(2) 根据零件图视图表达的要求，确定各
零件的视图表达方案。
(3) 根据零件图的内容和画图要求，画出
零件工作图。
区分零件图与装配图在视图内容、表达方法、尺寸标注等方面的不同。
注意：

## Slide 20
2.拆画零件图应注意的问题:
(1) 零件的视图表达方案应根据零件的结构
形状确定，而不能盲目照抄装配图。
如齿轮油泵中，右端盖零件的形状如下：
装配图

## Slide 21
右端盖的视图应按如下方案确定：
A
A
A-A
A
A
A-A
A
A
装配图
方案一
方案二

## Slide 22
(2) 在装配图中允许不画的零件的工艺结构，
如倒角、圆角、退刀槽等，在零件图中
应全部画出。
(3) 零件图的尺寸，除在装配图中注出者外，
其余尺寸都在图上按比例直接量取，并圆
整。
与标准件连接或配合的尺寸, 如螺纹、
倒角、退刀槽等要查标准注出。
有配合要求的表面，要注出尺寸的公差带代号或偏差数值。

## Slide 23
(4) 根据零件各表面的作用和工作要求，注出
表面粗糙度要求。
① 配合表面：Ra值取3.2~0.8，公差等级高
的Ra取较小值。
② 接触面: Ra值取6.3~3.2，如零件的定位
底面Ra值可取3.2，一般端面可取6.3等。
③ 需加工的自由表面（不与其他零件接触的
表面）: Ra值可取25~12.5，如螺栓孔等。
(5) 根据零件在部件中的作用和加工条件，确
定零件图的其他技术要求。

## Slide 24
根据齿轮油泵装配图拆画的泵体零件图

## Slide 25: 小结
1.掌握装配图的规定画法、特殊画法。
2.画装配图首先选好主视图，确定较好的视图表达方案，把部件的工作原理、装配关系、零件之间的连接固定方式和重要零件的主要结构表达清楚。
3.根据尺寸的作用，弄清装配图应标注哪几类尺寸。
4.掌握正确的画图方法和步骤。画图时要首先了解每个零件在轴向、径向的固定方式，使它在装配体中有一个固定的位置，一般径向靠配合、键、销连接固定；轴向靠轴肩或端面定。

## Slide 26
⑶ 通过拆画零件图，提高看图和画图的能力。
5.读装配图的方法和步骤，重点掌握:
⑴ 分析部件的工作原理和零件间的装配关系。
⑵ 确定主要零件的结构形状。这是看图中的
难点，在练习中逐步掌握。

## Slide 27
返回
A
B
上轴衬3
轴承座1
轴承盖4
销套5
下轴衬2
螺柱7
垫圈6
螺母8

## Slide 28
返回
球阀装配图

## Slide 29
返回
5m6×18
5m6×18

## Slide 30
返回
5m6×18