## Slide 1: 立体与立体相交
工程制图CAD

## Slide 2
第九章 立体与立体相交
9.1 平面体与回转体相交
9.2 回转体与回转体相交
  9.2.1 回转体的定义
  9.2.2 相贯线的定义
  9.2.3 相贯线的性质
  9.2.4 相贯线的作法
  9.2.5 相贯线的特点和形状分析
  9.2.6 知识拓展与创新训练

## Slide 3
本章学习目标
相贯线的作法
  面上取点法
  辅助平面法
  辅助球面法
相贯线的特点和形状分析

## Slide 4
9.2.1 回转体的定义
曲面体：表面中包含曲面的立体
回转体：曲面为回转面，由母线（直线或曲线）绕一 轴线旋转而成

## Slide 5
相贯：立体与立体的相交
相贯线：立体相贯时表面产生的交线
封闭的空间折线
若干段平面直线和曲线
封闭的空间曲线
多段空间直线或曲线
9.2.2 相贯线的定义

## Slide 6
表面性：相贯线必位于相交立体的表面上；
封闭性：相贯线一般由封闭的空间曲线或折线组成。
共有性：相贯线是相交立体表面上共有的线，线上的点都是相交立体表面上共有的点;
求相贯线的作图实质是找出相贯的两立体表面的若干共有点的投影。
9.2.3 相贯线的性质

## Slide 7
9.2.4 相贯线的作法
回转体与回转体表面相交时，相贯线一般是封闭而光滑的空间曲线。
基本步骤：
确定特殊位置点：如轮廓线上的点、极限位置位置点、椭圆长短轴端点、可见与不可见部分的分界点……等）；
补充适当的中间点；
光滑连接曲线。
求作相贯线上的点的基本方法：
表面取点法
辅助面法（辅助平面法，辅助球面法）

## Slide 8
【例】两圆柱体垂直相交，求作相贯线的正面投影。
分析：
两圆柱体正交，相贯线是前后及左右分别对称的封闭空间曲线；其水平投影和侧面投影均为已知，即：水平投影积聚在俯视图的小圆上，侧面投影积聚在左视图中大圆上方圆弧上。
作图步骤：
* 作特殊点A、B、C、D；
* 求中间点K、L；
* 光滑连接曲线;
9.2.4.1 表面取点法求相贯线
表面取点法：先确定出共有点的某个已知投影，然后直接利用回转体表面上取点的方法，求出共有点的未知投影。在这一过程中，常常要利用回转表面的积聚性投影。
k
k’
c”
l
l’
a
b
c
d
a’
b’
c’≡d’
k”≡l”
d”
a”≡b”

## Slide 9
讨论：
1.立体的布尔运算与相贯线
并运算，外表面相交
差运算，一外与一内表面相交
差运算，两内表面相交
结论：内外表面相贯线相同，轮廓线不同。

## Slide 10
讨论：
2. 相贯线与直径的关系
结论：相贯线总是向着直径较大的圆柱体的轴线弯曲。

## Slide 11
1
2
3
4
5
6
7
1″
7″
1′
7′
2″
6″
2′
6′
3″
5″
3′
5′
4″
4′
6′
5′
注意：轮廓线要连到轮廓线上的特殊点
【例】完成两圆柱体相交的主视图。
分析：
两圆柱偏交，相贯线为一条光滑的空间曲线，其水平投影和侧面投影分别与相应圆柱面的积聚性投影重合。
作图步骤：
* 作出相贯线上的特殊点；
* 光滑连接，注意可见性；
* 作出中间点：
* 完成轮廓线投影。

## Slide 12
3. 相交体相对位置对交线的影响
结论：相贯线可为两支或者一支
讨论：

## Slide 13
9.2.4.2 辅助面法求相贯线
辅助面法：借助辅助面，利用“三面共点”的原理，求出辅助面 及两个相交回转体表面上的共有点，进而作出相贯线。
步骤：
2.分别求出辅助平面切两立
体表面所得的二组截交线；
1.用一个辅助平面截切相交
的两个立体；
辅助平面
3.二组截交线的交点，即相贯线上的点。
辅助平面法

## Slide 14
为了能方便地作出相贯线上的点，最好选用特殊位置平面作为辅助平面，并使辅助平面与两回转体的截交线的投影为最简单，如：截交线为直线或平行于投影面的圆。

## Slide 15
[例]求作圆柱和圆锥面相贯线，补全相贯体的水平投影。

## Slide 16
假想用水平辅助平面截切两回转体，分别得出两回转体表面的截交线。由于截交线的交点既在辅助平面内，又在两回转体表面上，因而是相贯线上的点。
作图方法：

## Slide 17
y
y
PW1
PV1
4"
y
y
4'
PV2
PW2
3"
PV3
PW3
5"
1'
1
2'
2
4
3'
3
5'
解题步骤
1 分析选择辅助平面求解；
2 求特殊点Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ；
3 求一般点Ⅳ 、Ⅴ；
4 连接各点，作出相贯线，判可见性；
5 整理轮廓线。
1"
2"
5

## Slide 18
[例] 求圆柱与半球相贯线的投影。
作图步骤：
做题步骤：
1）求特殊点：
1″
1′
2）求一般点：
Pv
Pw
Qv
Qw
2′
(6′)
3）判可见性，
连接各点：
4）补画轮廓线。
2″
6″
4″
3′
(5′)
4′
4
2
1
6
5
3
Nv
Nw
辅助平面P
3″
5″

## Slide 19
辅助球面法——同心球面法
若将球心放在回转体的轴线上，球将与回转体相交产生交线——垂直于轴线的圆。
辅助球面法：以球面为辅助面，利用三面共点原理找点。
同心球面法：辅助球球心位置不变，改变球的半径，作出不 同的点。

## Slide 20
【例】完成圆柱与圆锥斜交的主视图和左视图。
o’
最大球
最内点无法直接求得
不是最内点
最小球
分析：
圆柱与圆锥斜交，相贯线没有已知投影；
利用辅助球面作出相贯线上的点。
作图步骤：
* 作出可直接利用面上找点法作出的点;
* 主视图中光滑连接绘制相贯线；
* 利用辅助球面法作点：
* 检查轮廓线。
确定辅助球的球心于两回转体轴线的交点；
分别确定最大球和最小球的半径；
作出一系列点；
* 利用面上找点法完成俯视图的交线；
注意：若不能直接求得特殊点，应保证二投影对正

## Slide 21
蒙日定理：若两个二次曲面同时相切于第三个二次曲面，则这两个二次曲面的交线为平面曲线。—椭圆其正面投影为两相交直线。
9.2.5 相贯线的特点及形状分析

## Slide 22
同轴回转体相贯，其相贯线为垂直于轴线的圆；当轴线平行于某一投影面时，相贯线在该投影面上的投影为垂直于轴线的线段。

## Slide 24
同轴回转体相贯，其相贯线为垂直于轴线的圆；当轴线平行于某一投影面时，相贯线在该投影面上的投影为垂直于轴线的线段。

## Slide 25
当圆柱直径变化时，相贯线的变化趋势

## Slide 26
9.2.6 知识拓展与创新训练
克莱因瓶

## Slide 27
9.2.6 知识拓展与创新训练
莫比乌斯带